# VAKUOVÁ SVÁŘEČKA 						Mod. EV102

POPIS
1. Tlačítko vakuování , svaření stisknutím se začíná vakuování i s finálním zavařením. Při jakémkoliv provozu  dalším stiskem zastaví přístroj.
2. Boční zámky.

3. Nastavení Přívod vzduchu propojení vzduchové komory s čerpadlem.

4. Těsnící páska. Na tomto místě musí folie nebo sáček minimálně končit.
5. Vakuovací komora. Zde dochází k odsátí vzduchu.
6. Spodní těsnění  Udržuje vzduch mimo vakuovací komoru. Musí být vždy suché a nepoškozené.
7. Horní těsnění  Udržuje vzduch mimo vakuovací komoru. Musí být vždy suché a nepoškozené.

8. Odporová  topná spirála pro zatavení folii.

9. Ventil

10. Příruby.

Návod k použití

• Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
• Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
• Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
• Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.
• VELMI DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte motorovou část přístroje do vody nebo jiné tekutiny.
Nenechávejte děti hrát si se spotřebičem.( Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Vyhněte se kontaktu s těsnicí pásku.( Je horká a můžete se spálit. Přístroj chraňte před horkými povrchy.( Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití.(

VELMI DŮLEŽITÉ: Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.(
• Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte ho za zástrčku, nikdy ne za kabel. Nesmí být používán venku.(
• Čištění a údržbu provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru.
• Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.
Pokyny pro použití:
Vždy používejte originální náhradní díly.(
I. Vytvoření tašky z plastového válce
1. Připojte zařízení k elektrické síti.

2. Vytáhněte požadovanou délku folie.

3. Otevřte boční západky a otevřte přístroj
4. Umístěte konec sáčku na těsnicího pásku (8) až do přichycení do (10). Obr.1
5. Zavřete horní kryt dokud neuslyšíte zacvaknutí na obou stranách. 
6. Stiskne tlačítko (1) "během provozu svítí kontrolka jejíž barva se změní ze zelené na červenou.

7. Při chodu přístroje na něj položte ruce a zatižte víko Obr.2.

8. Mírně zatáhněte za ventil (9) usnadní otevření víka.

9. Odklopte boční západky (2)

II. Vakuové balení se sáčkem
1. Vložte potraviny do sáčku. Používejte pouze speciální sáčky Jata.
2. Ujistěte se, že v místě sváru není žádný prach, vlny nebo vrásky a těsnicí plocha je zcela suchá.
3. Otevřenou stranu sáčku umístěte směrem do vakuové komory. Obr 3.
4. Zavřete horní kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí na obou stranách a stiskněte tlačítko č.1.

5. Při chodu přístroje na něj položte ruce a zatižte víko Obr.2.

6. Přístroj bude provádět vakuování a sáček uzavře. Během procesu tlačítko (1) začne blikat a následně se rozsvítí červeně. Na konci tohoto procesu, bude svítit zase zeleně.
7. Proces vakuování můžete kdykoliv přerušit stisknutím 1.

8. Stiskněte postraní tlačítka (2) současně, otevřete kryt a vyjměte sáček.

POZNÁMKA
pro lepší utěsnění, nechte stroj vychladnout minutu před dalším použitím. Odstraňte případné zbýtky potravin, kaplin z vakuové komory před dalším balení.Neprovádějte těsnicí funkci nepřetržitě, aby se zabránilo přehřátí topného tělesa. Přístroj nebude pracovat, pokud je aktivován v ktarším intervalu než 15 sekund .Nepoužívejte jiný typ sáčku a rolí než Jata, nebo těch, které nejsou vhodný pro vakuové balení.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
•Před  čištěním, se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájecí sítě.

•Tělo přístroje můžete otřít mírně navlhčeným hadříkem.
• Nepoužívejte chemické nebo abrazivní prostředky, jako jsou kovové drátěnky, která mohou poškodit spotřebiče.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.
•Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládaní s nebezpečnými odpady.

• Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.